## Slide 1: Manejo de sustancias peligrosas
César Antonio Campos Rojas
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Master en Higiene Ocupacional
Certificación en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad

## Slide 2: OBJETIVOS
Objetivos específicos
Conocer el marco reglamentario de las sustancias y mercancías peligrosas en el país.
Aplicar los diferentes cuerpos legales que regulan el uso, manejo y almacenamiento de las sustancias y mercancías peligrosas.
Objetivos General
Entregar a los participantes fundamentos teóricos, jurídicos y elementos técnicos que les permitan establecer e implementar sistemas de manejo y control de sustancias peligrosas en sus instalaciones.

## Slide 3: Módulo I: Introducción a la Gestión de las Sustancias Peligrosas.
Eventos y accidentes relacionados al manejo de sustancias peligrosas, efectos y consecuencias;
Criterios para evaluar la probabilidad de riesgo en el manejo de sustancias peligrosas;
Conceptos y definiciones relacionados a la gestión de sustancias peligrosas;
Higiene industrial y los factores de riesgo en el trabajo; límites permisibles de exposición, determinación de riesgos de enfermedades ocupacionales.
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control;
Identificación de las etapas existentes en el manejo de sustancias peligrosas;

## Slide 4: Módulo II: Requisitos Legales Nacionales e Internacionales Aplicables al Manejo de Sustancias Peligrosas.
Marco legal nacional e internacional
Ley 16744 Seguro Obligatorio de Accidente y Enfermedades Profesionales;
Decreto con Fuerza de Ley N° 745, Código Sanitario;
Decreto N° 594, Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo;
Decreto Supremo N° 298, Transporte de Cargas Peligrosas;
Decreto Supremo N° 43, Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas;
Decreto Supremo N° 148, Manejo de Residuos Peligrosos;
Norma Chilena 382: Sustancias Peligrosas – Terminología y clasificación general.

## Slide 5: ¿Qué es una sustancia peligrosa?
Una sustancia peligrosa es aquella que, por su naturaleza, produce o
puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud
humana, animal o vegetal y a elementos materiales tales como
instalaciones, maquinarias, edificios, etc. Los criterios que
normalmente definen la peligrosidad son la inflamabilidad,
corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad y radiactividad.

## Slide 6: Criterios que definen la peligrosidad de una sustancia
Toxicidad: Capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de producir efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos.
Patogenecidad: Capacidad de un organismo y/o agente patógeno de producir enfermedades infecciosas en seres humanos y en animales susceptibles.
Radiactividad: Fenómeno físico natural, mediante el cual algunas sustancias, elementos y compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas o corpusculares del tipo ionizante.

## Slide 7: Criterios que definen la peligrosidad de una sustancia
Inflamabilidad: Capacidad de una sustancia para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. Este fenómeno se transforma en combustión propiamente tal cuando se alcanza la temperatura de inflamación.
Corrosividad: Proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos o que puede producir lesiones más o menos graves a los tejidos vivos.
Reactividad: Potencial que tienen algunas sustancias para reaccionar químicamente liberando en forma violenta energía y/o compuestos nocivos, ya sea por combinación con otras sustancias, descomposición, detonación o polimerización.

## Slide 8: ¿Qué debemos hacer para evitar daños?
CAUSA
CONTACTO
CONSECUENCIAS
• Falta de conocimiento.
• Desmotivación.
• Manipulación de forma incorrecta.
• Almacenamiento incorrecto.
• No uso EPP.
• Falta de orden y limpieza.
• Falta de rotulado o etiquetado.
• ETC.
¿Qué se debe hacer para evitar el contacto?
• Intoxicación.
• Quemaduras.
• Irritación de las vías respiratorias.
• Dermatitis.

## Slide 9: Debemos saber :
1. Como se presentan
2. Como establecen contacto con los trabajadores
3. Su composición y características químicas
4. Los efectos que provocan

## Slide 10: 1. Como se presentan :
Líquidos
Solidos
Aerosoles
Gases y Vapores
Solidos
Líquidos
Polvos
Humos
Rocíos
Nieblas
Gases
Vapores

## Slide 11: 2. Como establecen contacto
a) Por contacto directo :
ej. Contacto con la piel con soda caustica
b) Ingresando al organismo.
Por Inhalación
Por vía digestiva
Por vía dérmica

## Slide 12: 2. Como establecen contacto
Ejemplos

## Slide 13: 3. Su composición y características químicas
Se divide en dos grandes grupos
a) Aquellas sustancias que forman cadenas entre el carbono y el hidrogeno, llamados Compuestos orgánicos.
b) Sustancias formadas por todo el resto de los elementos conocidos, llamados Compuestos inorgánicos.

## Slide 14: 3. Su composición y características químicas
Reconocer sus características químicas y físicas
1. Punto de ebullición.
2. Punto de inflamación.
3. Punto de fusión.
4. Características de peligrosidad, inflamable, reactivo, explosivo, corrosivo, otra.
5. Incompatibilidades químicas.
6. Entre otros.

## Slide 15: 4. Los efectos que provocan
1. Tóxicos sistémicos.
2. Irritantes y corrosivos.
3. Anestésicos y narcóticos.
4. Alérgicos y sensibilizantes.
5. Asfixiantes simples y químicos.
6. Mutágenos ( teratógenos y cancerígenos)
7. Neumoconióticos.
8. Efectos combinados.

## Slide 16: Normativa aplicable en Chile
Decreto N° 78/2009 Ministerio de Salud: Aprueba Reglamento de
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Art. 2: Se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, para efectos de este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales y son aquellas listadas en la Norma Chilena Oficial N° 382 Of2004, Sustancias Peligrosas - Clasificación general (NCh 382. Of2004) o la que la sustituya, y las que cumplan con las características de peligrosidad que establece esa norma.

## Slide 17: Normativa aplicable en Chile
Decreto N° 43/2015 Ministerio de Salud: Reglamento de Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas que entra en vigencia el 25 de septiembre de 2016, fecha
a partir de la cual se derogaría el actual Decreto N° 78.
Art. 2: Se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, para efectos de
este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad o
el bienestar de los seres humanos y animales, siendo aquellas clasificadas en la Norma
Chilena Oficial N°382:2013, Sustancias Peligrosas – Clasificación (NCh 382:2013).
Norma Chilena 382: Sustancias Peligrosas – Terminología y clasificación general.
Norma Chilena 2190: Transporte de Sustancias Peligrosas – Distintivos para
identificación de riesgos.

## Slide 18: Clasificación de sustancias peligrosas
Norma Chilena 382
Establece una clasificación general de las sustancias peligrosas en
clase y división. Esta clasificación se realiza de acuerdo a los riesgos
inherentes y más significativos que presentan las sustancias para el
transporte terrestre en territorio nacional, en su manipulación y
almacenamiento asociados al transporte.

## Slide 19: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 1: Explosivos.
Clase 2: Gases.
Clase 3: Líquidos Inflamables.
Clase 4: Sólidos Inflamables.
Clase 5: Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos.
Clase 6: Sustancias tóxicas y Sustancias Infecciosas.
Clase 7: Sustancias Radiactivas.
Clase 8: Sustancias Corrosivas.
Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios.

## Slide 20: Clasificación de sustancias peligrosas
Normativa Chilena 2190
Establece una clasificación de rotulación

## Slide 21: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 1 : Explosivos.
Sustancia sólida o líquida (o mezclas de sustancias) que de manera
espontánea, por reacción química, puede producir gases a una
temperatura, una presión y una velocidad tales que cause daño en
los alrededores.

## Slide 22: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 2 : Gases.
Un gas es toda sustancia que a 50 °C tiene una presión de vapor
superior a 300 kPa, o que sea totalmente gaseosa a 20 °C, a una
presión de referencia de 101,3 kPa.
División 2.1: Gases Inflamables.
División 2.2: Gases no Inflamables.
División 2.3: Gases Venenosos.
Pertenecen a esta clase:
Gases Permanentes: gases que no se licúan a T° ambiente.
Gases Licuados: gases que pueden licuarse a presión a T° ambiente.
Gases Disueltos: gases disueltos a presión en un disolvente, que puede estar adsorbido por
una sustancia porosa.
Gases Criogénicos: gases que en fase líquida tienen un punto de ebullición inferior a -90° C,
a presión absoluta de 1 atm. Ej: argón, nitrógeno, oxígeno… en fase líquida.

## Slide 23: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 3 : Líquidos Inflamables.
Son líquidos inflamables los líquidos,
mezclas de líquidos o líquidos que
contienen sustancias sólidas en solución
o suspensión que desprenden vapores
inflamables a una temperatura no
superior a 60,5 °C en ensayos en copa
cerrado o no superior a 65,6 °C en copa
abierta, comúnmente conocido como
punto de inflamación.

## Slide 24: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 4 : Solidos inflamables.
Sólidos Inflamables – Sustancias sólidas que se inflaman con facilidad
o pueden provocar o activar incendios por rozamiento; sustancias
que espontáneamente pueden experimentar una reacción
exotérmica intensa; o que en Reacción con el agua se transforman
espontáneamente en inflamables o que al entrar en contacto con el
aire se pueden inflamar.
División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y
explosivos insensibilizados.
División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.
División 4.3: Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

## Slide 25: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 5 : sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
División 5.1: Sustancias Comburentes.
Sustancias Comburentes (oxidantes): Son sustancias que, sin ser
necesariamente combustibles por si mismas, pueden generalmente
liberar oxigeno, causar o facilitar la combustión de otras materias o
contribuir a ella. Ejs: Ácido nítrico, Nitrato de sodio, Permanganato
de potasio.
División 5.2: Peróxidos Orgánicos.
Peróxidos Orgánicos: Sustancias orgánicas térmicamente inestables
que pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada.
además, pueden tener una o varias de las siguientes propiedades:
ser susceptibles de una descomposición explosiva, arder
rápidamente, ser sensibles al impacto o al frotamiento, reaccionar al
entrar en contacto con otras sustancias. Son derivados orgánicos del
agua oxigenada.

## Slide 26: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 6 : Sustancias toxicas y sustancias infecciosas.
• División 6.1: Sustancias Tóxicas.
Sustancias Tóxicas (venenosas): sustancias que pueden causar
la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos
perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren, se
inhalan o si entran en contacto con la piel. Cianuro de
hidrógeno, Anilina, etc.
• División 6.2: Sustancias Infecciosas.
Sustancias Infecciosas: Microorganismo viviente que puede
causar enfermedades en los seres vivos.

## Slide 27: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 7 : sustancias radiactivas.
Es toda sustancia que contenga radio nucleídos en los cuales tanto la
concentración de actividad como la actividad total de la remesa
(bulto) exceden los valores específicos en la norma NCh2120/7
Of2004.
Toda sustancia que emite radiación en forma espontánea. Ej. Yodo,
Cobalto, entre otros.

## Slide 28: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 8 : sustancias corrosivas.
• Sustancias que por su reacción química, causa lesiones graves a los
tejidos vivos con que entra en contacto. Si se produce un escape,
puede causar daños de consideración a otras mercancías o a los
medios de transporte, o incluso destruirlos o mezclas incompatibles.
Ácidos, Bases.

## Slide 29: Clasificación de sustancias peligrosas
Clase 9 : sustancias y objetos peligrosos varios.
•Son aquellos que durante el transporte presentan un riesgo distinto
de los correspondientes a las demás clases. Comprenden, entre
otras, las sustancias que se transportan o que se presentan para su
transporte a la temperatura de 100 °C o a temperaturas superiores
en estado líquido, o a la temperatura de 240 °C o a temperaturas
superiores en estado sólido.

## Slide 30: Etiquetado de sustancias químicas
¿Qué información se puede obtener de la etiqueta?
Nombre del componente
Frases de seguridad
Frases de riesgo
Pictogramas
Información de los proveedores y número de emergencia
Contiene menos detalles que una Hoja de Seguridad

## Slide 31
GHS
Global Harmonized System
Sistema Globalmente Armonizado
De Clasificación y etiquetado de Productos Químicos

## Slide 32: Introducción
¿Qué es?

## Slide 33: Introducción
•El SGS Comprende los siguientes elementos :
¿Cuál es el alcance?
Ambientales,
Físicos y
Para la Salud
1. Criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas en relación con sus peligros

## Slide 34: introducción
•El SGS Comprende los siguientes elementos :
¿Cuál es el alcance?
2. Elementos armonizados de comunicación de peligros, con requisitos sobre :

## Slide 35: introducción
Productos que se consideran :
El trabajo de armonizar la clasificación y el etiquetado de riesgos se centra en un sistema que abarca todos los productos químicos y sus mezclas que entrañan peligros
Los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los artículos de cosmética y los residuos de plaguicidas en los alimentos no se incluye en lo que atañe al etiquetado relacionado con el consumo deliberado; no obstante, estos productos si se incluirán cuando haya trabajadores expuestos a ellos o cuando su transporte presente un riesgo potencial
Ensayos de peligrosidad :
Los criterios de clasificación de la peligrosidad de una sustancia son independientes del tipo de el ensayo realizado, considerando que las pruebas para determinar los peligros para la salud y el medio ambiente se basan en métodos científicos aceptados internacionalmente
Además de los datos obtenidos de ensayos realizados con animales y de ensayos validados in vitro, también se pueden utilizar los datos de efectos observados en humanos, los datos epidemiológicos y os ensayos clínicos.
¿Cuál es el alcance?

## Slide 36: Introducción
Limitaciones del alcance :
El SGA no tiene por objetivo armonizar los procedimientos de las evaluaciones de riesgos ni las decisiones de gestión del riesgo, como por ejemplo Limites Permisibles.
¿Cuál es el alcance?

## Slide 37: Introducción
Armonización :
El objetivo del SGA es identificarse los peligros intrínsecos de las sustancias y mezclas y comunicar información sobre ellos. Los criterios para clasificarlos han sido armonizados. Las indicaciones de peligro, los símbolos y las palabras de advertencia se han n y armonizado y ahora constituyen un sistema integrado de comunicación de peligros. El SGA permitirá que converjan los elementos de comunicación de peligro de los sistemas existentes.
En cuanto el sector del transporte, la aplicación del SGA debería ser similar a la aplicación de los requisitos exigibles actualmente en dicho sector. Los recipientes que contengan mercancías peligrosas se marcarán con pictogramas que proporcionen información acerca de la toxicidad aguda, los peligros físicos y los peligros para el medio ambiente. Al igual que ocurre con los trabajadores de otros sectores, los del sector del transporte recibirán una formación. No se espera que los elementos del SGA relativos a las palabras de advertencia e indicaciones de peligro sean adoptadas por el sector del transporte
En lugar de trabajo si se prevé que de adopten todos los elementos del SGA incluidas las etiquetas que contienen la información armonizada según el SGA, y las fichas de datos de seguridad. El sistema debería complementarse con cursos de formación de los empleados que contribuyan a asegurar una comunicación efectiva.
En el sector del consumo, el etiquetado debería ser el elemento primordial en la aplicación de SGA.
Aplicaciones de SGA

## Slide 38: Introducción
Enfoque mediante módulos :
Los elementos armonizados del SGA pueden ser considerados como un conjunto de módulos que sirven como base para la reglamentación.
Si bien todos los módulos están disponibles y deberían usarse, cuando un país o una organización que adopta el SGA reside cubrir determinados efectos no es necesario que adopte los módulos en su totalidad.
Mientras los peligros físicos revisten importancia en el lugar de trabajo y el transporte, los consumidores no siempre necesitan conocer algunos de los peligros físicos específicos cuando utilicen un producto.
No obstante el echo de que un exportador tenga que cumplir con los requisitos de los países importadores a la hora de aplicar el SGA, se espera que la utilización del mismo en todo el mundo acabara conduciendo a una situación plenamente armonizada.
Aplicaciones de SGA

## Slide 39: Introducción
Las clases de peligros constituyen los módulos
Las autoridades competentes podrán decidir que
clase de peligro aplicaran en su jurisdicción, teniendo
siempre presente el objetivo de la plena armonización
y lo dispuesto en las conversaciones internacionales;
Dentro de una clase, cada categoría de peligro puede considerarse un modulo
Para una determinada clase de peligro, las autoridades
competentes tienen la posibilidad de no utilizar todas
las categorías. Ahora bien, para mantener a coherencia
del sistema, deben fijarse ciertas restricciones a este principio
Guía para la interpretación del enfoque mediante módulos

## Slide 40: Sistema Global Armonizado(SGA)

## Slide 41: Sistema Global Armonizado(SGA)
Clasificación de peligros
Peligros físicos
Explosivos
Gases inflamables
Aerosoles
Gases comburentes
Gases a presión
Líquidos inflamables
Sólidos inflamables
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
Líquido pirofórico
Sólido pirofórico
Sustancia y mezcla que se calienta espontáneamente
Sustancia y mezcla que en contacto con aire emite gases combustibles
Líquidos comburentes
Solidos comburentes
Peróxidos orgánicos
Sustancias y mezclas corrosivas para metales
Toxicidad aguda
Corrosión irritación cutánea
Lesiones oculares graves/ irritación ocular
Sensibilización respiratoria
Sensibilización cutánea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción
Toxicidad sistémica especifica de órganos diana tras exposición única
Toxicidad sistémica especifica de órganos diana tras exposiciones repetidas
Peligro por aspiración
Peligro salud Humana
Peligros Medioambientales
Peligro a corto plazo (agudo) para el medioambiente acuático.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medioambiente acuático.
Peligro para la capa de ozono

## Slide 42: Sistema Global Armonizado (SGA)

## Slide 43: Sistema Global Armonizado (SGA)

## Slide 44: Normativa Chilena de productos peligrosos

## Slide 45: Etiquetado de sustancias químicas
El Etiquetado de Sustancias Químicas se realiza de acuerdo a lo
indicado en el Sistema Global Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos de la Comunidad
Económica Europea (CEE), el cual define los pictogramas que
se utilizan en la actualidad.

## Slide 46: Etiquetado de sustancias químicas
Pictogramas de peligro para la salud.
Estos productos envenenan rápidamente, en bajas dosis
Productos cancerígenos.
Productos mutagénicos.
Productos tóxicos para la reproducción.
Productos que pueden modificar las unciones de ciertos órganos como el hígado, el sistema nervioso, entre otros.
Pueden generar graves efectos sobre los pulmones y pueden ser mortales si penetran en las vías respiratorias
Pueden provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

## Slide 47: Etiquetado de sustancias químicas
Pictogramas de peligro para la salud.
Estos productos tienen uno o varios de los siguientes efectos:
• Envenenamiento a dosis altas.
• Irritantes para los ojos, la piel o las vías respiratorias.
• Alergias cutáneas (eczemas).
• Somnolencia o vértigo
Estos productos son corrosivos, y pueden según el caso:
• Quemar la piel y/o los ojos en caso de contacto o de proyección.
• Atacar o destruir metales.

## Slide 48: Etiquetado de sustancias químicas
Pictogramas de peligros físicos.
Este pictograma indica que el producto puede infamarse
• En contacto con fuentes de calor.
• También puede indicar que el producto se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
• En contacto con el agua, puede liberarse gases inflamables.
Estos productos pueden provocar o agravar un incendio, o una explosión si se encuentran en presencia de productos inflamables, se les llama productos comburentes.

## Slide 49: Etiquetado de sustancias químicas
Pictogramas de peligros físicos.
Estos productos pueden explotar: en contacto con una llama, electricidad, estática, debido al calor, choque, fricción…
Estos productos corresponden a gases a presión.
• Pueden explotar en calentamiento.
• Los licuados refrigerados pueden producir quemaduras.

## Slide 50: Etiquetado de sustancias químicas
Pictograma de peligro para el medio ambiente.
Estos productos son peligrosos para el medio ambiente, medio acuático y en algunos casos para la capa de ozono

## Slide 51: Etiquetado de sustancias químicas
Frases de Riesgo (R)
Es un conjunto numerado de frases y
combinaciones de frases, usadas para describir
los riesgos atribuidos a una sustancia peligrosa.
•Provienen del Anexo III de la Directiva
67/548/CEE y sus modificaciones.
Ejemplos:
R26 Muy toxico para inhalación
R27 Muy toxico en contacto con la piel
R34 Causa quemadura
R37 Irritante para el sistema respiratorio
R42 Puede causar sensibilización por inhalación
R45 Puede causar cáncer

## Slide 52: Etiquetado de sustancias químicas
Frases de Seguridad (S)
Conjunto numerado de frases y combinaciones de frases usadas para
indicar los consejos básicos de utilización y cuidado, para trabajar con
sustancias o peligrosas (Anexo IV de la Directiva 67/548/CE y sus
Modificaciones posteriores)
Ejemplos:
S3 Mantener en un lugar frio
S8 Mantener seco el contenedor
S15 Mantener alejado del calor
S22 No respirar polvo
S23 No respirar vapor
S24 Evitar contacto con la piel

## Slide 53: Etiquetado de sustancias químicas
¿Como identificar las características de peligro en las etiquetas?

## Slide 54: Etiquetado de sustancias químicas

## Slide 55: Etiquetado de sustancias químicas

## Slide 56: Etiquetado de sustancias químicas
Significado
Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos

## Slide 57: Etiquetado de sustancias químicas
Ejemplos :
Soda caustica
Sodio Metálico
Dióxido de Plomo
Nombre
Distintivo
1823
1428
1872
N° NU

## Slide 58: Hoja de datos de seguridad (HDS)

## Slide 59: Hoja de datos de seguridad (HDS)

## Slide 60: Hoja de datos de seguridad (HDS)

## Slide 61: Hoja de datos de seguridad (HDS)

## Slide 62: Almacenamiento

## Slide 63: Almacenamiento

## Slide 64: Almacenamiento

## Slide 65: Almacenamiento

## Slide 66: Almacenamiento

## Slide 67: Almacenamiento

## Slide 68: Almacenamiento

## Slide 69: Almacenamiento

## Slide 70: Almacenamiento

## Slide 71: Almacenamiento
Recomendaciones zona de almacenamiento :

## Slide 72: Almacenamiento

## Slide 73: Almacenamiento

## Slide 74: Almacenamiento

## Slide 75: Almacenamiento

## Slide 76: Almacenamiento

## Slide 77: Almacenamiento

## Slide 78: Almacenamiento

## Slide 79: Almacenamiento

## Slide 80: Reglas básicas para antes de manipular las sustancias químicas

## Slide 81: Reglas básicas para antes de manipular las sustancias químicas

## Slide 82: Reglas básicas para antes de manipular las sustancias químicas

## Slide 83: Reglas básicas para antes de manipular las sustancias químicas

## Slide 84: Medidas de protección

## Slide 85: Medidas de protección

## Slide 86: Medidas de protección

## Slide 87: Medidas de protección